OBSAH

1	Všeobecné údaje	1

2	Podklady	1

3	Úvod	2

4	popis nosného systému  objektu	2

5	popis súčasného stavu nosných prvkov	4

6	zoznam významnyćh porúch nosných konštrukcií  (etapizácia záchranných prác)	57

7	Zásady realizácie stavebných prác v rámci I. etapy stat. zabezpečenia	58

8	ZÁVER	60

Príloha A - Statický výpočet podpernej konštrukcie

# Všeobecné údaje

NÁZOV AKCIE		:	Gotický kostol v obci Sirk – I. etapa statického zabezpečenia

OBJEDNÁVATEĽ         :	Obec Sirk

ZODPOVEDNÝ

PROJEKTANT		:	Ing. František Hladký

autorizovaný stavebný inžinier SKSI

Bernolákova 14, 901 01 Malacky

VYPRACOVAL		:	Ing. František Hladký

DÁTUM		:	november      2014

ZÁK.Č.			:	14 100

# Podklady

[1]	Vizuálna obhliadka, 10.2014,

[2]	Súbor technických noriem STN EN 1990 – Zásady navrhovania

[3]	Súbor technických noriem STN EN 1991 – Zaťaženia konštrukcií

[4]         Súbor technických noriem STN EN 1995 – Navrhovanie drevených konštrukcii

[5]	Súbor technických noriem STN EN 1996 – Navrhovanie murovaných konštrukcii

[6]	Zameranie objektu, Ing. Dalibor Kostra, 09.2014

[7]	STN ISO 13 822 – Hodnotenie existujúcich konštrukcií

# Úvod

Predmetom tohto dokumentu je zhodnotenie súčasného stavu nosných konštrukcií gotického kostola v obci Sirk (okres Revúca). Jedná so o pôdorysne členitý murovaný  jednopodlažný objekt s trojpodlažnou vežou. V súčasnosti je s výnimkou veže nad celým pôdorysom zrútená strešná konštrukcia a mnohé nosné prvky sú v havarijnom stave (F1,F2).  Uvedený havarijný stav pritom nastal len za krátke časové obdobie, pretože ešte v roku 2012 boli jeho nosné prvky  (s výnimkou strechy)  v relatívne uspokojivom stave (F3 ,F4).

F.1						       F.2

F.3						       F.4

# Popis nosného systému objektu

Objekt kostola tvorí cca 7 miestností na 1NP (+ veža)  a dve suterénne miestnosti. Zvislý nosný systém je tvorený výlučne  murovanými stenami, ktoré sú zhotovené ako kombinácia kameňa a plných pálených tehál. Suterénne miestnosti sú zaklenuté valenými klenbami. Priestory 1NP majú stropy ako tiplákové (M 1.01, M 1.04), drevené trámové (M 1.05, M 1.06), resp. ako murovaná klenba (M 1.03).

Stropy vo veži sú drevené trámové. Zachovaný krov nad vežou má stanovú strechu. Na základe fotografií z roku 2012 je zjavné, že zrútený krov vpravo od veže bol zhotovený ako stolica (krokvy boli podopierané strednými väznicami uloženými na stĺpikoch a väzných trámoch F5, F6). Miestnosť M 1.07 nemala ani v minulosti strop, ale bola prekrytá konštrukciou strechy.

F.5					 	    F.6

# zhodnotenie súčasného stavu

Po zrútení konštrukcie strechy  začala voda intenzívne vnikať do existujúcich drevených stropov a korún múrov. Následkom zvýšenej vlhkosti drevených prvkov boli tieto napadnuté drevokaznou hubou (resp. hubami, najpravdepodobnejšie drevomorkou domácou F.7-F.11). Pôvodné násypy ponad existujúcimi stropmi následkom zatečenia markantne  zvýšili svoju hmotnosť a priťažili už aj tak oslabené stropy.  Momentálne sú stropy vo všetkých miestnostiach v havarijnom stave. Strop nad M 1.02 sa už z väčšej časti zrútil (F.12). Drevokazná huba napadla už aj nenosné konštrukcie v objekte (F.13).

Obr.1 – Pôdorys 1PP				         Obr.2 – Pôdorys 1NP

Okapová rímsa z plných pálených tehál spolu s korunou  je takmer na všetkých miestach objektu degradovaná (F.14, F.15). Úplne je poškodené aj prístupové schodisko z prízemia do priestoru bývalého podkrovia (F.16). Murivo v miestnosti M1.07 má vyplavenú spojovaciu maltu do veľkej hĺbky a začína mať charakter tzv. kamennej rovnaniny (F.17, F.18). Terén v okolí okna do suterénnej miestnosti je nevhodne vyspádovaný a tečúca povrchová dažďová voda dlhodobo atakuje priestory suterénu (F.19). Dlhodobé  pôsobenie  dažďovej vody na päty  múrov spôsobilo aj náklon severnej steny miestnosti M 1.04 a vznik masívnej trhliny  v SV nároží miestnosti (F.14). Postupne sa začínajú rozpadať aj klenuté preklady nad otvormi v obvodových stenách, pričom najohrozenejšie sú preklady nad oknom v M1.04 (F.20) a nad dverami v M 1.07 (F.21).

F.7					              F.8

F.9					             F.10

F.11					             F.12

F.13					             F.14

F.15					              F.16

F.17						  F.18

F.19						 F.20

F.21

# návr prác statického zabezpečenia

Ako je zjavné z rýchlosti degradačného procesu po havárii strechy, najdôležitejším sanačným zásahom je zabrániť vnikaniu dažďovej vody do objektu. Preto bola v rámci tohto projektu navrhnutá dočasná drevená konštrukcia, ktorá prekryje celý pôdorys objektu s výnimkou veže. Súčasťou prvej etapy statického zabezpečenia je aj podstojkovanie  existujúcich  drevených  stropov  v objekte. Nosný systém drevenej konštrukcie dočasného prestrešenia spolu s podrobným popisom zhotovenia je uvedený vo výkresovej časti tejto PD.

# ZÁVER

Jednotlivé záchranné práce majú za úlohu staticky zabezpečiť nosné prvky Národnej Kultúrnej Pamiatky, z ktorej mnohé časti sú dnes ohrozené.

V Bratislave 28 . novembra    2014 	   	                		         Ing. František Hladký

Príloha A – Statický výpočet

- Posúdenie priehradového nosníka a krokvy

- Posúdenie drevenej stolice